|  | NOUVEAU PRODUIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | TENSIONNEUR AUTONOME PRÉ-ASSEMBLÉ |  |
| Schéma : Modèles : Tensionneur V5-35-SD* Tensionneur V5-70-SD* Tension maximale de 35 kg Tension maximale de 70 kg Course maximale de 100 mm Course maximale de 100 mm Matière : Acier galvachaud Matière : Acier galvachaud *possibilité d’assembler le ressort avec les 2 simples boucles « SS » ou 2 doubles boucles « DD » Avantages : - Permet une souplesse des fils releveurs vis-à-vis de la croissance de la vigne - Compense la dilatation des fils lors de variations de températures - Permet une adaptation naturelle de la tension en fonction de la hauteur de relevage : (1) : Fils au repos : maintien des fils au dessus du sol lorsque la vigne est taillée (2) : 1er relevage : guidage de la vigne pendant sa croissance (compression moyenne du ressort=tension moyenne) (3) : 2ème relevage : guidage optimal de la vigne avant vendange (compression maximale du ressort=tension maxi) |

# Text boxes

Simple boucle

« S »

Double boucle

« D »

Ressort

Longueur libre 180 mm

(3)

(2)

(1)

Piquet de tête

Piquet de tête

Sol