| FICHE TECHNIQUE F13.03T 1/1 FAYNOT Systèmes de Palissages de vignes |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE Usine de production : FAYNOT Usine N°1 1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE Désignation du produit : ECARTEUR TSARtm UNIVERSEL POUR PIQUET METALLIQUE NON PERCE + FIXATIONS Schéma : Espacement fils releveurs de ~450 mm position ouverte Espacement fils releveurs de ~85 mm position fermée Hauteur en position fermée : 250mm Références produits : 507-042 : TSAR + Attache + Vis autoperceuse (100 ensembles) Composition Matière : TSAR : Acier revêtu de Galfan – Ø2.7 Attache : Acier galvanisé à chaud en continu Z225 Vis Autoperceuse : Acier revêtu de zinc - P5 5,5x25 | Domaines d’application : Travaux de palissages de vigne Outillages : Visseuse avec douille H8 Marques déposées : « FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie. Produits en situation : |
|  | Nom et qualité : Visa et cachet : Date : |

# Text boxes

13/03/2020

FAYNOT est membre des syndicats professionnels AFFIX et FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques