| FICHE TECHNIQUE F19.01B 1/1 FAYNOT Systèmes de palissage de vigne |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 1 rue Emile FAYNOT 08800 THILAY - FRANCE Usine de production : Faynot 2 : rue du Baquet 08800 THILAY - FRANCE Produit entièrement fabriqué en France « made in France » Désignation du produit : BARRETTE DE TETE 4 en 1 Schéma Descriptif : Référence : 21000-044 : Barrette 4 en 1 brute (noire) 21001-044 : Barrette 4 en 1 galvanisée Composition Matière : Acier DX51D Galvanisé à chaud en continu Z275 (selon version) selon la Norme NF EN 10346 Domaines d’application : Travaux de palissage Conditionnement et marquage : Etiquette attachée sur sac avec : - Désignation article / Référence article - Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot - Quantité Contrôle qualité : - Réception Matière première - Contrôle visuel sur chaque produit (aspect après galvanisation, dimensions) - Produits en conformité avec la législation en vigueur Marques déposées : « FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie. | Utilisation avec une coulisse Elle permet de monter une coulisse d’extrémité* pour fixer les fils releveurs, avec ou sans chaînettes. *ronde pour piquet Ø 40 - Carrée pour piquet 43 Utilisation avec une chaînette Elle permet de bloquer les chaînettes galvanisées FENOX Utilisation avec les fils releveurs Elle permet de bloquer directement les fils releveurs dans les trous prévus à cet effet Elle permet d’insérer des fils releveurs spéciaux dans des manchons spécifiques * montés sur la barrette * Non fournis |
|  | Nom et qualité : Date : Visa et cachet : |

FAYNOT est membre des syndicats professionnels ARTEMA et FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques

# Text boxes

24/01/2018