| FICHE TECHNIQUE F16.04OP 1/1 FAYNOT Système d’ancrage viticole |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 1 rue Emile Faynot 08800 THILAY - FRANCE Usine de production : FAYNOT Usine N°1 08800 THILAY - FRANCE Produit entièrement fabriqué en France « made in France » Désignation du produit : OUTILLAGE DE POSE POUR AMARRES FENOX Schéma : Plaques de poses Références outils : Longueur Amarres 500 mm 600 mm 1000 mm Outil d'enfoncement Réf. Longueur tige Diamètre poignée Diamètre tige 80-044 81 25 11 180-044 181 25 11 51-044 502 35 11 Mandrin réf Longueur tige Diamètre poignée Diamètre tige 20510-047 402 25 11 20610-047 502 25 11 201020-044 865 35 15 Plaque de poses : référence 1713-044 1714-044 2017-044 Type Pour amarre Dimensions Standard 500 ou 600 176x130x5 Fendue 500 ou 600 176x130x5 Fendue 1000 mm 196x170x5 Composition Matière : - Poignée : Acier 42CD4 à 1000 MPa + zinguage - Tige : Acier dur "corde à piano" à 1420 MPa + zinguage - Plaques de pose en acier galvanisé à chaud au trempé | Utilisation : - L'outil d'enfoncement est indispensable lors de d'enfoncement de l'amarre. Il évite tout flambement du tube ou remontée des tiges d'ancrage. - Le mandrin permet le déploiement des tiges et ainsi verrouiller l'amarre solidement dans le sol. - la plaque de pose évite aux amarres de s’enfoncer dans le sol à la pose Domaines d’application : Viticulture, arboriculture, ancrage de motte, grillage autoroute, topographie … Conditionnement et marquage : Etiquette - Désignation article / Référence article - Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot - Quantité : unitaire Contrôle qualité : - Réception Matière première - Contrôle dimensionnel à chaque étape de la fabrication. - Produits en conformité avec la législation en vigueur Marques déposées :« FENOX » est une marque déposée de la société Faynot Industrie. Photos produits: Mandrin : Outil d'enfoncement : ---------------------------------------------------------------------- Nom et qualité : Visa et cachet : Date : |

FAYNOT est membre des syndicats professionnels AFFIX et FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques

# Text boxes

Mandrin

Outil d'enfoncement

Ø poignée

Ø poignée

Ø tige

Long.

Tige

Long.

Tige

Ø tige

Fendue

Standard

18/02/2020